| Исх. № / от __. .20__г |  |
| --- | --- |

Опросный лист на козловые контейнерный краны.

ТИП А (кран контейнерный)

ТИП Б (кран козловой для перегрузки контейнеров и штучных грузов)

## Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| ТИП КРАНА А или Б |  |
| Грузоподъемность, тонн на спредере для ТИПА - А |  |
| Грузоподъемность, тонн на крюке для ТИПА - Б |  |
| Пролет крана L, м: |  |
| Высота подъема, м: |  |
| Высота штабелирования контейнеров ярусов для типа А (1 ярус + 1 пронос над ним или 2 яруса +1 пронос и т.д. нужное указать) |  |
| База крана, м (расстояние между опор крана) |  |
| Необходимость проноса контейнера по ширине между опор без разворота, ДА или НЕТ | ДА или НЕТ |
| Защита стяжек от столкновения с контейнером | ДА или НЕТ |
| ТИП грузовой тележки (для крана типа - А - выбрать первый или второй) |  |
| Тип первый поворотная тележка, с неповоротным спредером (траверса для контейнеров) | да или нет |
| Такой тип тележки комплектуется спредером |  |
| А) Автоматический, с электрическим приводом захватных головок (к фиксированной раме 20 ft крепиться съемная рама для 40 ft контейнеров) | ( |
| Б) Телескопический (20 - 30 – 40 ft), электрический (без гидравлики) | ( |
| В) Телескопический (20 – 30 - 40 ft), электрогидравлический | ( |
| Тип второй неповоротная тележка, с ротатором для поворота спредера | да или нет |
| Такой тип тележки комплектуется спредером |  |
| А) Автоматический, с электрическим приводом захватных головок (к фиксированной раме 20 ft с ротатором, крепиться рама для 40 ft контейнеров) | ( |
| Б) Телескопический (20 - 40 ft), электрический (без гидравлики) с ротатором | ( |
| В) Телескопический (20 - 40 ft), электрогидравлический, с ротатором | ( |
| ТИП грузовой тележки относиться к крану типа – Б с крюком |  |
| Возможно укомплектовать спредером |  |
| А) Механический навешиваемый на крюк (рама для 20 ft и отдельно для 40 ft контейнеров) | ( |
| Б) Телескопический (20 - 40 ft), электрический с ротатором или без ротатора | ( |
| В) Телескопический (20 - 40 ft), электрогидравлический, с ротатором или без ротатора | ( |
| Режим работы по (ИСО 4301/1-86) – обязательно для заполнения |  |
| Крана | А____ |
| Механизма подъема | М____ |
| Механизма хода тележки | М____ |
| Механизма хода крана | М____ |
| Механизма поворота | М____ |
| Планируемое количество перегружаемых контейнеров (за год, месяц или смену), штук |  |
| Соотношение контейнеров в процентном отношении 20 ft к 40 ft, % |  |
| Планируемая масса в контейнерах, тонн (от и до) |  |
| Основной тип груза в контейнерах (описание) |  |
| Количество рабочих консолей, штук ( 0, 1, 2 ) |  |
| Рабочий (полезный) вылет на консолях |  |
| Со стороны опоры L 2, метров: |  |
| Со стороны опоры L 1, метров: |  |
| Скорости рабочих движения, м / мин: |  |
| подъема |  |
| передвижения грузовой тележки |  |
| передвижения крана |  |
| поворота, об/мин (только для крана типа А) |  |
| Способ управления краном |  |
| Кабина управления с отоплением и кондиционером: | ( |
| Подвижная | ( |
| Стационарная | ( |
| Оснащение кабины оператора крана |  |
| Поворотное кресло машиниста крана | ( |
| Неповоротное кресло машиниста крана | ( |
| Монитор с отображением массы перегружаемого груза | да или нет |
| Дополнительные опции – указать какие |  |

| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1 – У2 – У3 – У4 указать нужное |  |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур, град. С: | - / + |
| Ветровые нагрузки по ГОСТ 1451 - ветровой район (I - VII): |  |
| макс. скорость ветра в рабочем состоянии крана | м/c V = |
| в нерабочем состоянии крана | м/c V = |
| Сейсмичность района установки, балл до |  |
| Электропитание крана: указать необходимый способ питания крана | один из предложенных |
| А - гибкий кабель по лотку | ( |
| Б - реверсивный кабельный барабан с кабелеукладчиком для намотки кабеля | ( |
| Б1 - барабан гравитационный | ( |
| Б2 - барабан с электроприводом | ( |
| В - гибкий кабель на струне | ( |
| Г - троллеи (указать на схеме с какой стороны установлены) | ( |
| входит или не входит в комплект поставки (кабель или троллеи – указать метраж) | да или нет (метров_____) |
| Длина подкранового пути, метров: |  |
| Расположение распределительной колонки (А - в середине пути или Б - с торца пути) |  |
| Тип подкранового рельса |  |
| Допустимая нагрузка на колесо, не более, кН: |  |
| Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494: | IP 54 |
| Ограничение по установленной мощности, кВт: |  |
| Система против столкновения кранов работающих на одном подкрановом пути | да или нет |
| Запасные части: комплект на 1 год эксплуатации комплект на 2 года эксплуатации иное | ( ( |
| Монтаж (под ключ) сервисной бригадой производителя или | ( |
| Шеф-монтаж (пуско-наладка), инструктаж сервисными инженерами производителя | ( |

Дополнительная информация:

Необходимо направить схему (план) установки нового крана, соотношение к другим объектам, с указанием на плане подъездных и ж/д путей

Место доставки крана: станция назначения___________________

Желаемый срок поставки крана                    ___________________

Срок размещения заказа                               ___________________

Количество заказываемых кранов: шт        ___________________

Информация о заказчике: -- обязательно для заполнения

Полное наименование организации:	____________________________

Город

Контактное лицо :			____________________________

ФИО, должность, тел. /факс, E-mail	____________________________

www.___________________

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спредер (англ. Spreader) — специальное устройство для автоматического захвата транспортных контейнеров. Чаще всего выполняется раздвижным для захвата 20 и 40 футовых контейнеров одним и тем же устройством без дополнительного участия человека. Автоматический захват для контейнеров (спредер) относится к основному оборудованию специальных контейнерных кранов. Его запасовка на механизм подъема грузовой тележки крана — пространственная многоветьевая, что повышает точность посадки этой уникальной траверсы на контейнер, обеспечивает стабильную ориентацию контейнера в пространстве и устраняет нежелательное раскачивание. Спредеры могут быть снабжены механизмом поворота грузовой рамы в горизонтальной плоскости и механизмом наклона рамы, что позволяет компенсировать нагрузки на захваты при смещении центра масс загруженного контейнера и выравнивать зазоры между боковыми стенками стоящих рядом контейнеров, но это дорогое устройство. От его конструкции зависит способ настройки на длину контейнера. Для настройки специализированного спредера используют вспомогательные навесные рамы. У спредера телескопической конструкции операция изменения расстояния между захватами заключается в перемещении закрепленных на раздвижной раме поперечных балок с угловыми замками в требуемое положение при помощи электромеханического либо гидравлического привода. Они могут иметь индивидуальный или централизованный электро-, гидро- или пневмопривод поворотных замков, которые содержат поворотные штыри. При посадке спредер сверху вводит поворотные штыри своих замков в прорези четырех верхних угловых фитингов контейнера и поворачивает их на угол 90°, осуществляя захват контейнера. Освобождение контейнера после его перемещения происходит аналогично, но в обратном порядке.

ТИПЫ СПРЕДЕРОВ

Для типа крана А

А) Автоматический, с электрическим приводом захватных головок

(к фиксированной раме 20 ft крепиться съемная рама для 40 ft контейнеров)

Представляет собой, блочную раму, с блоками, которая имеет поворотное устройство к которой жестко крепиться рама спредера для перегрузки 20 ft контейнера. При необходимости к ней может пристыкована рама для 40 ft контейнеров.

Б) Телескопический (20 - 30 – 40 ft), электрический (без гидравлики)

Для типа крана Б

А) Механический навешиваемый на крюк (отдельно для 20 ft и отдельно для 40 ft контейнеров)

Б) Телескопический (20 - 40 ft), электрический (без гидравлики) с ротатором или без ротатора

По желанию заказчика на кране с крюком, можно установить крюковую траверсу с ротатором (с электрическим механизмом поворота)

ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ И ИХ ПАРАМЕТРЫ – ВЫБЕРИТЕ КАКИЕ КОНТЕЙНЕРА ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ.

## 20-тонный контейнер

| Грузоподъемность, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 20 30,6 |
| --- | --- |

## 24-тонный контейнер

| Грузоподъемность, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 24 32,7 |
| --- | --- |

## 20-футовый стандартный контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 24 2,08 21,92 33,9 |
| --- | --- |

## 40-футовый стандартный контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 30,48 3,9 26,58 67,7 |
| --- | --- |

## 20-футовый рефрижераторный контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 27 3,05 23,95 28 |
| --- | --- |

## 40-футовый рефрижераторный контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 30,48 4,37 26,11 60,2 |
| --- | --- |

## 20-футовый Open Top контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 24 2.44 21.56 32 |
| --- | --- |

## 40-футовый Open Top контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 36 4.43 31.57 66.7 |
| --- | --- |

## 20-футовый Flatracks контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 30.48 2.95 27.53 27.9 |
| --- | --- |

## 40-футовый Flatracks контейнер

| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Объем контейнера внутренний, м3. | 45 5.53 39.47 54.8 |
| --- | --- |

Внутренние размеры и объём 20 футовых, 40 футовых, 45 футовых контейнеров, могут отличаться, в зависимости от производителя. Максимальная масса брутто контейнеров различается из-за более точного перерасчета фунтов в килограммы и не содержит противоречия или указаний на допустимый перегруз.